ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 2011

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Λύση θεμάτων Επαναληπτικών Ημερησίων Λυκείων 2011

Θέμα A

Α.1. Δες θέμα 1.13, 1.14 και 1.15.

Α.2.

Αν Χ<> Α_Μ(Χ) Τότε

Γράψε "Λάθος"

Τέλος_αν

Αν Χ<=0 και Χ= Α_Μ(Χ) Τότε	! εναλλακτικά: Χ<=0 και όχι (Χ <> Α_Μ(Χ))

Γράψε "Μη Θετικός"

Τέλος_αν

Αν Χ>0 και Χ= Α_Μ(Χ) Τότε 	! εναλλακτικά: όχι (Χ<=0) και όχι (Χ <> Α_Μ(Χ))

Γράψε "Θετικός"

Τέλος_αν

Α.3.

| α) Για i από 1 μέχρι 100 Εμφάνισε Α[i, i] Τέλος_επανάληψης | β) Για j από 1 μέχρι 100 Εμφάνισε Α[50, j] Τέλος_επανάληψης |
| --- | --- |

Α.4.

A=1, M=100, B=1

A=200, M=10, B=-1

A=-200, M=-1, B=1

A=100, M=200, B=2

A=13, M=8127, B=13

Θέμα Β

B.1. Εμφανίζονται οι τιμές:

13, 5, 8

13, 8, 5

13, 5, 8

B.2.

πλ ← 0

sum ← 0

min ← 1

Αρχή_επανάληψης

Διάβασε α

Αν α > 0 και πλ = 0 τότε Εμφάνισε "Σωστά"

Αν α <= 0 τότε

πλ ← πλ + 1

sum ← sum + α

Αν α < min τότε

min ← α

Τέλος_αν

Τέλος_αν

Μέχρις_ότου α > 0

Αν πλ = 0 τότε

Εμφάνισε "Δεν δόθηκαν μη θετικοί αριθμοί"

Αλλιώς

Εμφάνισε πλ, sum/πλ, min

Τέλος_αν

Θέμα Γ

Αλγόριθμος Ασκ

Αρχή_επανάληψης		! Γ1

Διάβασε Χ

Μέχρις_ότου Χ >= 0 και Χ <= 10000

πλ ← 0		! πλήθος επιβατικών που δεν εξυπηρετήθηκαν

sum ← 0

πλεξ ← 0

sumΑνεφ  ← 0

Αρχή_επανάληψης

Διάβασε Τ				! Γ2, Γ3

Αν Τ = "Β" τότε 	! Η δεξαμενή είχε Χ, άρα το βυτίο τοποθέτησε 10000-Χ

sumΑνεφ ← sumΑνεφ + 10000 – Χ

X ← 10000	! γέμισμα δεξαμενής

πλ ← 0

Αλλιώς_αν Τ = "Ε" τότε

Διάβασε Π

Αν Χ >= Π τότε

X ← Χ – Π

sum ← sum + Π

πλεξ ← πλεξ + 1

πλ ← 0

Αλλιώς

πλ ← πλ+1   ! αυξάνεται όταν δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί ένα επιβατικό

Τέλος_αν

Τέλος_αν

Μέχρις_ότου Χ=0 ή πλ = 3	! Γ4

Αν πλεξ <> 0 τότε					! Γ5

ΜΟ ← sum/πλεξ

Εμφάνισε ΜΟ

Τέλος_αν

Εμφάνισε sumΑνεφ

Τέλος Ασκ

Θέμα Δ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΑΚΕΡΑΙΕΣ: i, j						! Δ1

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Κ[20, 5], s, A, B, Γ, max

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ΟΝ[20]

ΑΡΧΗ

ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20			! Δ2

ΔΙΑΒΑΣΕ ΟΝ[i]

ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5

ΔΙΑΒΑΣΕ K[i, j]

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20			! Δ3

s ← ΥΠΟΛ_ΚΕΡΔΟΣ(i, Κ)

ΓΡΑΨΕ s

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20			! Δ4

Α ← Κ[i, 1] + Κ[i, 2] + Κ[i, 3]

B ← Κ[i, 2] + Κ[i, 3] + Κ[i, 4]

Γ ← Κ[i, 3] + Κ[i, 4] + Κ[i, 5]

max ← Α

ΑΝ Β > max ΤΟΤΕ max ← Β

ΑΝ Γ > max ΤΟΤΕ max ← Γ

ΑΝ max = A ΤΟΤΕ

ΓΡΑΨΕ ΟΝ[i], 2001

ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ max = Β ΤΟΤΕ

ΓΡΑΨΕ ΟΝ[i], 2002

ΑΛΛΙΩΣ

ΓΡΑΨΕ ΟΝ[i], 2003

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΥΠΟΛ_ΚΕΡΔΟΣ(i, Κ)	! Δ5

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΑΚΕΡΑΙΕΣ: i, j

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Κ[20, 5], sum

ΑΡΧΗ

sum ← 0

ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5

sum ← sum + K[i, j]

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΥΠΟΛ_ΚΕΡΔΟΣ ← sum

ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ